## Slide 1
Componentes básicos da terapia com cânula nasal de alto fluxo - CNAF
Notes: Figura 1. Componentes básicos da terapia com CNAF. Sistema de câmara de umidificação autoalimentável MR850 montado com os seguintes componentes: medidor de vazão, misturador de ar comprimido e oxigênio, permitindo ajuste de FIO2 de 0,21 a 1,0; aquecedor/umidificador, circuito e cânula nasal. O gás é aquecido e umidificado por meio de um humidificador ativo e fornecido por um circuito inspiratório de ramo único com fio aquecido interno. O paciente respira o gás medicinal aquecido e umidificado através de uma cânula nasal específica.
Fonte: Nishimura. J Intensive Care. 2015 Mar 31;3(1):15. (Adaptada)

## Slide 2
Efeitos fisiológicos, mecanismos e benefícios da cânula nasal de alto fluxo - CNAF |  | 
Efeitos | Mecanismos | Benefícios
"Lavagem" do dióxido de carbono (CO2) do espaço morto anatômico das vias aéreas superiores. | Oferta de fluxo acima do volume minuto do paciente, que proporciona, para um mesmo volume minuto (frequência respiratória x volume corrente), uma maior remoção de CO2 reduzindo a demanda sobre o comando neural (drive) da respiração. | Redução de CO2 nas vias aéreas favorecendo ao aumento proporcional da pressão inspirada de oxigênio, que eleva a pressão alveolar de O2 (PAO2) criando um maior gradiente para difusão desse gás na interface alvéolo-capilar, ao final, melhorando a oxigenação arterial. Aumento do volume corrente e redução da frequência respiratória em proporção ao fluxo ofertado e uma melhora da sensação de dispneia.
Oferta de uma pequena pressão positiva (PEEP) e aumento do volume pulmonar expiratório final. | Um aumento na resistência expiratória, dependente do fluxo, gera uma PEEP nas vias aéreas proporcional ao fluxo, 0,1cmH2O/L aumentando volumes pulmonares expiratórios finais. | Uma oferta de fluxo de 60L/min gera uma PEEP de 6cmH2O na condição do paciente com a boca fechada. Aumento do volume expiratório pulmonar final durante o uso.
Manutenção da umidificação das vias aéreas superiores e do funcionamento do sistema mucociliar. | O gás é aquecido, umidificado e entregue por meio de circuito térmico, que por sua vez, preserva e otimiza a função mucociliar e reduz a viscosidade do muco. | Preservação do funcionamento do sistema mucociliar e seu papel dentre os mecanismos de defesa do sistema respiratório, produção e eliminação de secreções. Maior conforto, tolerabilidade, levando à melhor adesão ao tratamento
FIO2 precisa de até 1,0 (100%). | A entrega de alto fluxo sendo superior ao pico de fluxo inspiratório (PFI) do paciente evita a diluição com o ar ambiente. | Oferta de FIO2 constante. Maior acurácia na medida da relação PaO2/FIO2
www.xlung.net
Notes: Quadro 1. Efeitos fisiológicos, mecanismos e benefícios da cânula nasal de alto fluxo.

## Slide 3
Janela terapêutica da CNAF na insuficiência respiratória aguda hipoxêmica
Notes: Figura 2. Janela terapêutica da CNAF na insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. A janela tem duas dimensões, o grau de hipoxemia e o tempo. Para otimizar resultados com o emprego da CNAF deve-se indicar seu uso nessa condição quando há piora da oxigenação de acordo com a relação PaO2/FIO2, sendo preferível valores acima de 150 a 200. Ao mesmo tempo, o paciente não deve apresentar sinais de fadiga muscular respiratória que se reflete no aumento da PaCO2 e redução do pH.
Fonte: Holanda MA (2022) (Adaptado)

## Slide 4
Outras indicações e evidências da terapia com cânula nasal de alto fluxo - CNAF | 
Indicações | Comentários sobre evidências científicas
Extubação/ Desmame | Quando comparada com a oxigenoterapia convencional, a CNAF pode prevenir episódios de hipoxemia após a extubação, diminuir a frequência respiratória, facilitar a remoção de secreções, reduzir atelectasias e levar a uma maior probabilidade de sucesso da extubação em pacientes não cirúrgicos.1 O uso da VNI deve prevalecer sobre a aplicação da CNAF após a extubação para pacientes com alto risco de falha de extubação, a menos que haja contraindicações à VNI.1,5 A CNAF também vem sendo utilizada no desmame de pacientes traqueostomizados, como oxigenação traqueal de alto fluxo (OTAF). 6, 7
Exacerbação de fibrose pulmonar com insuficiência respiratória | A aplicação da CNAF pode ser superior à oxigenoterapia convencional em reverter a hipoxemia e aliviar a dispneia enquanto se trata a condição de base.8 Pode ser uma medida de suporte dentro de um contexto geral de cuidados paliativos em pneumopatias avançadas.8
Insuficiência respiratória hipercápnica na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) | Alternativa para o tratamento durante a exacerbação da DPOC leve a moderada. Quando comparada com o tubo orotraqueal e com a VNI, a CNAF tem melhor conforto, com redução de trabalho respiratório similar à VNI, porém com pouca influência na alteração da PaCO2.9,10 Uso de fluxos em média de 35L/min (28 a 60L/min) com ajuste da FIO2 visando SpO2 entre 88 a 94%.9, 11
Como auxílio em procedimentos | Opção interessante para auxiliar procedimentos como broncoscopia, ecotransesofágico e colonoscopia em pacientes hipoxêmicos. 10, 12
www.xlung.net
Notes: Quadro 2. Outras indicações e evidências para uso da terapia com cânula nasal de alto fluxo.

## Slide 5
Dispositivos para a oferta da terapia com cânula nasal de alto fluxo - CNAF
Notes: Figura 3. Exemplos de dispositivos disponíveis comercialmente para fornecer terapia com cânula nasal de alto fluxo (CNAF). Painel A: o sistema MR850, montado a partir de componentes comumente disponíveis, incluindo misturador de gás, aquecedor/umidificador, circuito aquecido e cânula. Painel B: o sistema Airvo 2, uma unidade móvel com cilindros de ar e oxigênio (superior) e console digital indicando a temperatura, fluxo e concentração de oxigênio definidos do gás inspirado. Painel C: o sistema Precision Flow, o cartucho de umidificação interno e um recorte mostrando a configuração de fibra oca e um recorte do circuito com um diagrama do sistema de isolamento de água quente. Esse sistema possibilita um aquecimento uniforme atingindo temperaturas de 33-39°C, eliminando o circuito de fio aquecido.
Fonte: Slain KN. et al. J Pediatr (Rio J). 2017 Nov-Dec;93 Suppl 1:36-45. (Adaptada)

## Slide 6
www.xlung.net
Cálculo com o Xlung App do fluxo total e da FIO2 da terapia com CNAF
Notes: Figura 4. Tela do Xlung App para o cálculo do fluxo total e da FIO2 na terapia com CNAF.

## Slide 7
Vantagens e desvantagens de três sistemas de cânula nasal de alto fluxo - CNAF |  | 
Equipamentos | Vantagens | Desvantagens
Sistema de câmara de umidificação autoalimentável MR850 | Preço mais acessível em relação aos demais sistemas. | Número maior de acessórios em relação aos demais, ficando mais vulnerável às perdas em ambiente hospitalar. Depende de um misturador de gás para ofertar uma FIO2 precisa. Condensação no circuito em ambientes frios.
Airvo® 2 | Análise de FIO2 por meio de um sensor de O2 ultrassônico exibindo o valor da FIO2 no painel de controle. Oferta de fluxo de 2 a 60L/min com temperaturas de 31, 34 ou 37°C. | Maior custo em relação aos demais equipamentos.
Precision Flow® | Sistema de umidificação de alta eficiência de filtro de fibra oca e uma temperatura de gás ajustável entre 33 e 43°C. | Limitação de fluxo total para o uso em adultos, ofertando um máximo de 40L/min.
www.xlung.net
Notes: Quadro 3. Vantagens e desvantagens dos sistemas para terapia com cânula nasal de alto fluxo.

## Slide 8
Reduzir a FIO2 (meta de FIO2 ≤ 0,40 com SpO2 > 92%-96%)
Manter fluxo máximo inicial tolerado pelo paciente nas primeiras 24h do início da CNAF
Redução do fluxo total em 10L/min
Seguir com a redução do fluxo de 10 em 10L/min a cada 4h até atingir 30L/min
Transição para máscara de Venturi ou cateter nasal de baixo fluxo
Retornar para a FIO2 suficiente para uma SpO2 > 92%-96%, investigar a causa de não tolerância + gasometria arterial para avaliação da troca gasosa
Retornar para o fluxo anterior, aguardar estabilização do quadro e investigar a causa de não tolerância
Fluxograma para retirada gradual da terapia com CNAF
Apresentou f e/ou do trabalho respiratório*
Atingiu 30L/min mantendo SpO2 > 92%, FIO2 ≤ 0,40 e f < 25 irpm
www.xlung.net
* f > 25irpm, aumento do trabalho respiratório (uso de mm. esternocleidomastóideo e demais músculos acessórios da respiração)
SIM
NÃO
Sucesso
Falha
SIM
NÃO
Notes: Figura 5. Fluxograma para a retirada gradual da terapia com CNAF.